## Slide 1
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Navegación por posición para un avión autónomo en jderobot
Notes: Presentación, quien soy? Presentar mi PFC.
El proyecto se encuadra, dentro de la robótica y mas en concreto de la robótica aérea. Durante las siguientes diapositivas iremos poco a poco profundizando en él y daremos semántica a su titulo

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Notes: Robótica uno de los pilares de la industrian 4.0 junyo IOT o Bigdata ¿Robótica aérea?

## Slide 3: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Robótica Aérea
Introducción
Origen militar se ha popularizado en el ámbito civil.
Gran interés de inversión.
Grandes empresas tecnológicas ven el potencial.
Problemas:
Son peligrosos.
Inseguros ante hackeos.
Regulación en estado embrionario
Notes: Seguir diapositiva
Aunque todo conocen ya que son los drones, muchos siguen asociándolos al ámbito militar o al lúdico.
Reducción de costes – miniaturización > ámbito civil
$64 millones UE - $314 millones USA
FaceBook – Acenta
Google - Titan AeroSpace
Verizon - Skyward

## Slide 4: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Tipos de robots aéreos
Introducción
Ala rotatoria
Ala FIja

## Slide 5: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Aplicaciones
Introducción
Industria audiovisual
Ahorro de costes
Filmación en lugares extremos
Secuencias y tomas imposibles
Notes: Películas Skyfall, Chappi Lobo wall street (fiesta playa)
Series: mentalista, narcos o juego de tronos.

## Slide 6: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Aplicaciones
Introducción
Industria agropecuaria
Control mas exhaustivo riego/plagas
Pionera en uso de drones civiles 1990
Fumigación mas eficiente
¡40% de los arrozales japoneses tienen un drone!
Mas atractivo el medio rural
Notes: Lleva mas de 25 años funcionando en Japón y se está empezando a exportar.

## Slide 7: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Aplicaciones
Introducción
Ingeniería Civil
Ahorro de costes
Análisis de tendidos eléctricos
Menor riesgo humano
Análisis de estado de oleo/gaseoductos
Revisión de aerogeneradores.
Conservación de carreteras
Mantenimiento de presas y embalses.
Mayor precisión
Análisis mas exhaustivos

## Slide 8: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Aplicaciones
Introducción
Lo que vendrá …
Notes: Aunque vemos cosas sorprendentes, los mas sorprendente está aún por llegar.

## Slide 9
OBJETIVOS

## Slide 10: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Desarrollo driver JdeRobot para aviones con MAVLink
Subtítulo 1
Objetivos
Objetivos
Desarrollo aplicación JdeRobot para especificar misiones de navegación por posición
APM SERVER
UAV COMMANDER
Drone físico
Drone simulado
Despegue
Aterrizaje
Puntos de paso
VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
PROTOTIPO
SITL
Notes: El objetivo principal era dar soporte a la navegación por posición en aviones MAVLink con JdeRobot.
Dividimos en 3 subobjetivos.
Diriver que “entienda” MAVLink –Poder leer y consruir commandos
Aplicación que permita especificar misiones con despegues y aterrizajes.

## Slide 11
INFRAESTRUCTURA UTILIZADA

## Slide 12: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Hardware
Infraestructura Utilizada
Ardupilot Mega
Avión a Radio-control Bix3
RaspBerry PI3

## Slide 13: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
DRIVERS
cameraserver
MAVLinkServer
ardrone_server
INTERFACES (Pose3D)
Subtítulo 1
JdeRobot
Infraestructura Utilizada
Interfaces
Drivers
Bibliotecas
Herramientas
Se compone de:
JdeRobot entorno de software de robótica.

## Slide 14: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Protocolo MAVLink
Infraestructura Utilizada
Se publicó en 2009 por Lorenz Meier
Publicado bajo licencia LGPL
Aspira a convertirse en el protocolo standard en robótica aérea
Para ayudarnos a construir mensajes MAVLink usamos pyMavlink

## Slide 15: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Mapas y geo-referenciación
Infraestructura Utilizada
Utilizamos Web Map Services (WMS)
Método mas utilizado para obtenerlos
Varias fuentes

## Slide 16: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Simulador SITL
Infraestructura Utilizada
Software In The Loop
Se apoya en el simuladores
Permite simular el hardware
Se puede lanzar junto a MAVProxy
Se puede integrar con Gazebo
JSBSIM
CRRCSim
Last_letter

## Slide 17
DRIVER APM SERVER

## Slide 18: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Diseño
APM Server
APM Server
Pose 3D
NavData
Mission
Extra
WIND
RAW_IMU
GPS_RAW_INT
SYS_STATUS
VFR_HUD
MISSION_ITEM
ATTITUDE
MISSION_REQUEST
SCALED_PRESSURE
MISSION_COUNT
MISSION_CLEAR_ALL
BLOQUE DE CONEXIÓN APLICACIONES JDEROBOT
BLOQUE DE INTERPRETACIÓN
BLOQUE DE CONEXIÓN MAVLINK
Pose3D
Mission
NavData
Extra

## Slide 19: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Pose3D
Mission
NavData
Extra
ATTITUDE
BLOQUE DE INTERPRETACIÓN
Subtítulo 1
Obtención de actitud
APM Server
: 0.01068707462400198, compass_variance : 0.012088966555893421, terrain_alt_variance : 0.0013916895259171724}
ATTITUDE {time_boot_ms : 480794, roll : -0.005003694910556078, pitch : 0.2430807501077652, yaw : -0.06844368577003479, rollspeed : -0.0010073177982121706, pitchspeed : -0.0008516315137967467, yawspeed : -0.0006909647490829229}
RAW_IMU {time_usec : 481034000, xacc : 244, yacc : 0, zacc : -968, xgyro : 1, ygyro : 1, zgyro : 1, xmag : 335, ymag : 60, zmag : -452}
SCALED_IMU2 {time_boot_ms : 481034, xacc : 244, yacc : 0, zacc : -968, xgyro : 1, ygyro : 1, zgyro : 1, xmag : 335, ymag : 60, zmag : -452}
SCALED_PRESSURE {time_boot_ms : 481034, press_abs : 945.0154418945312, press_diff : 0.036249998956918716, temperature : 2600}
SYS_STATUS {onboard_control_sensors_present
Pose3DData
{
float x; /* x coord */
float y; /* y coord */
float z; /* z coord */
float h; /* */
float q0; /* qw */
float q1; /* qx */
float q2; /* qy */
float q3; /* qz */
};
def mavMsgHandler(self, m):
"""
Funtion who handle the mavLink's messages received and refresh the attitude
:param m: mavLink Connector
:return: none
"""
while True:
msg = m.recv_msg()
# send heartbeats to autopilot
if time.time() - self.lastSentHeartbeat > 1.0:
self.master.mav.heartbeat_send(mavlink.MAV_TYPE_GCS, mavlink.MAV_AUTOPILOT_INVALID, 0, 0, 0)
self.lastSentHeartbeat = time.time()
# refresh the attitude
self.refreshAPMPose3D()
self.refreshAPMnavdata()
elif msg is None or msg.get_type() == "BAD_DATA":
time.sleep(0.01)
continue
mavMsgHandler
def refreshAPMPose3D(self):
if 'ATTITUDE' not in self.master.messages:
self.attitudeStatus = 1
q=[0,0,0,0]
else:
attitude = self.master.messages['ATTITUDE']
yaw = getattr(attitude,"yaw")
pitch = getattr(attitude,"pitch") * -1
roll = getattr(attitude,"roll")
q = quaternion.Quaternion([roll, pitch, yaw])
…
…
  data = jderobot.Pose3DData
  data.x = latitude
  data.y = longitude
  data.z = altitude
  data.h = altitude
  data.q0 = q.__getitem__(0)
  data.q1 = q.__getitem__(1)
  data.q2 = q.__getitem__(2)
  data.q3 = q.__getitem__(3)
  self.pose3D.setPose3DData(data)

## Slide 20: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Pose3D
Mission
NavData
Extra
MISSION_ITEM x N
MISSION_REQUEST
BLOQUE DE INTERPRETACIÓN
Subtítulo 1
Envío de misión
APM Server
Pose3DData 1{
float x = 40.33012008666992;
float y = -3.80019211769104;
float z = 40.0;
float h;
float q0;
float q1;
float q2;
float q3;
};
Pose3DData 2{
float x = 40.33012008666992;
float y = -3.80019211769104;
float z = 40.0;
float h;
float q0;
float q1;
float q2;
float q3;
};
Pose3DData 3{
float x = 40.33172607421875;
float y = -3.7949461936950684;
float z = 40.0;
…
MISSION_REQUEST {target_system : 0, target_component : 0, seq : 0}
MISSION_ITEM {target_system : 1, target_component : 1, seq : 0, frame : 3, command : 22, current : 0, autocontinue : 0, param1 : 0, param2 : 10, param3 : 0, param4 : 0, x : 40.33012008666992, y : -3.80019211769104, z : 40.0}
MISSION_REQUEST {target_system : 0, target_component : 0, seq : 1}
MISSION_ITEM {target_system : 1, target_component : 1, seq : 1, frame : 3, command : 16, current : 0, autocontinue : 0, param1 : 0, param2 : 10, param3 : 0, param4 : 0, x : 40.33172607421875, y : -3.8012564182281494, z : 40.0}
MISSION_ITEM {target_system : 1, target_component : 1, seq : 2, frame : 3, command : 16, current : 0, autocontinue : 0, param1 : 0, param2 : 10, param3 : 0, param4 : 0, x : 40.33156204223633, y : -3.7949461936950684, z : 40.0}
def missionListener(self):
'''
Function who listen to a new mission revieved from Ice MissionChannel thread and send it to APM
:return: None
'''
while True:
if not self.mission.is_empty():
self.lastMission = self.mission
self.setMission(self.mission.getMissionData())
time.sleep(1)
missionListener
def setMission(self, mission):
…
if (self.extra.takeOffDecision):
navData = pose3Dwaypoints[seq-1]
toff = mavutil.mavlink.MAVLink_mission_item_message(self.master.target_system, self.master.target_component, seq, frame, mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_TAKEOFF, # 22
0, 0, 0, radius, 0, 0, navData.x, navData.y, navData.h)
…
if (self.extra.landDecision):
for i in range(N-1):
navData = pose3Dwaypoints[i]
wayPoint_tmp =mavutil.mavlink.MAVLink_mission_item_message(self.master.target_system, self.master.target_component, seq, frame, mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_WAYPOINT, 0, 0, 0,
radius, 0, 0, navData.x, navData.y, navData.h)
wp.add(wayPoint_tmp)
seq += 1
else:
for i in range(N):
navData = pose3Dwaypoints[i]
wayPoint_tmp =mavutil.mavlink.MAVLink_mission_item_message(self.master.target_system, frame, mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_WAYPOINT, 0, 0, 0, radius, 0, 0, navData.x, navData.y, navData.h)
wp.add(wayPoint_tmp)
seq += 1
print(wayPoint_tmp)
if (self.extra.landDecision):
navData = pose3Dwaypoints[N-1]
land = mavutil.mavlink.MAVLink_mission_item_message(self.master.target_system, self.master.target_component, , frame, mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_LAND, # 21
0, 0, 0, radius, 0, 0, navData.x, navData.y, navData.h)
…
self.master.waypoint_clear_all_send()
self.master.waypoint_count_send(wp.count())
for i in range(wp.count()):
msg = self.master.recv_match(type=['MISSION_REQUEST'], blocking=True)
self.master.mav.send(wp.wp(i))
self.master.arducopter_arm()
self.master.set_mode_auto()
….

## Slide 21
APLICACIÓN UAV COMMANDER

## Slide 22: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
UAV COMMANDER
Pose 3D
Mission
Extra
IGN
Google
NavData
Camera
Subtítulo 1
Diseño
UAV Commander
SERVICIOS ICE
INTERFAZ GRÁFICO DE USUARIO
SERVICIOS WMS
MISIONES
SENSORES
MAPAS

## Slide 23: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Vista General
UAV Commander

## Slide 24: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
UAV Commander
MAPAS
Bloque de mapas
Recuperar los mapas
Mostrar mapas
Conversión entre coordenadas
def getBoundingBox(lat, lon, distance):
radValues = from_degrees(lat, lon)
rad_dist = distance / EARTH_RADIUS_WGS84
min_lat = radValues[0] - rad_dist
max_lat = radValues[0] + rad_dist
if min_lat > MIN_LAT and max_lat < MAX_LAT:
delta_lon = asin(sin(rad_dist) / cos(radValues[1]))
min_lon = radValues[1] - delta_lon
if min_lon < MIN_LON:
min_lon += 2 * pi
max_lon = radValues[1] + delta_lon
if max_lon > MAX_LON:
max_lon -= 2 * pi
else:
min_lat = max(min_lat, MIN_LAT)
max_lat = min(max_lat, MAX_LAT)
min_lon = MIN_LON
max_lon = MAX_LON
southWestPoint = from_radians(min_lat, min_lon)
northEastpoint = from_radians(max_lat, max_lon)
return southWestPoint[1], southWestPoint[0], northEastpoint[1], northEastpoint[0]

## Slide 25: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Bloque de misiones
UAV Commander
MISIONES
Creación de misiones
Seguimiento de misiones
def sendWP(self, send2APM):
…
…
for row in range(colCount):
if pos_lat != -1: # lat not found
lat = (text[pos_lat + 4:pos_lon])
pose.x = float(lat)
lon = (text[pos_lon + 4:])
pose.y = float(lon)
else:
if "LAND in " in text:
    …
    pose.x = float(lat)
pose.y = float(lon)
self.extra.land()
else:
pos = text.find("TAKE OFF to ") + 12
…
pose.x = float(lat)
pose.y = float(lon)
self.extra.takeoff()
alt = self.table.item(row, 1)
pose.h = int(alt.text())
mission.mission.append(pose)

## Slide 26: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Bloque de sensores
UAV Commander
SENSORES
Recoger mediciones
Presentar por pantalla los datos sensoriales
def updateImage(self):
img = self.winParent.getCamera().getImage()
if img is not None:
image = QImage(img.data, img.shape[1], img.shape[0], img.shape[1] * img.shape[2], QImage.Format_RGB888);
if img.shape[1] == self.IMAGE_COLS_MAX:
x = 20
else:
x = (self.IMAGE_COLS_MAX + 20) / 2 - (img.shape[1] / 2)
if img.shape[0] == self.IMAGE_ROWS_MAX:
y = 40
else:
y = (self.IMAGE_ROWS_MAX + 40) / 2 - (img.shape[0] / 2)
size = QSize(img.shape[1], img.shape[0])
self.imgLabel.move(x, y)
self.imgLabel.resize(size)
self.imgLabel.setPixmap(QPixmap.fromImage(image))

## Slide 27
EXPERIMENTOS

## Slide 28: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Experimentos
Experimento de envío de misión con despegue y aterrizaje
Experimento de autozoom
Experimentos
Obtención de datos sensoriales - Pérdida de señal y recuperación

## Slide 29
CONCLUSIONES

## Slide 30: 1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo 1
Consecución de objetivos
Conclusiones
Se ha validado su funcionamiento tanto en entorno simulado como en real
Se ha preparado un avión real autónomo
Se ha desarrollado el driver JdeRobot APM Server
Se ha construido la aplicación JdeRobot UAV Commander